Сельский Совет Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

09.07.2019                                                                                                           №15

Об актуализации схем  водоснабжения и водоотведения  на территории Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области, сельский Совет Пеля-Хованского сельсовета решил:

1. Актуализировать  схемы водоснабжения и водоотведения на территории Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района, утвержденные  решением  сельского Совета Пеля-Хованского сельсовета от 02.09.2013г №20 в прилагаемой редакции.

# 2. Обнародовать настоящее решение  путем размещения  на информационных стендах на территории Пеля-Хованского сельсовета.

Глава местного самоуправления

Пеля-Хованского  сельсовета                                                     А.Н. Каргин

Приложение № 1

К решению

Пеля-Хованского сельсовета

от 09.07.2019 года №15

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального  строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельсовета водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Административный центр Пеля-Хованского сельсовета – с.Пеля-Хованская, который является самостоятельной административно-территориальной единицей. Территория сельсовета расположена в юго-восточной части Нижегородской области на расстоянии 234 км от областного центра г.Нижнего Новгорода, в 12 км от районного центра.

На территории расположено 13 населенных пунктов : село Акаево, деревня Анютино, село Вьюшкино, деревня Взовка, село Журавлиха, село Ивашевка, деревня Каменка, село Любимово, посёлок Новоалексеевский, село Панкратово, село Пеля-Хованская, село Симбухово, посёлок Ягодный.

Существующая численности населения Пеля-Хованского сельсовета по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1748 человек.

В том числе:

с. Пеля-Хованская– 806 человек

д. Анютино                - 3 человека

с. Вьюшкино           – 14человек

п. Ягодный              – 3 человек

с. Панкратово        – 250 человек

с. Ивашевка             – 27 человек

с. Любимово            - 26 человек

д. Взовка                 -91 человека

с. Симбухово          -297человек

с. Журавлиха          -148 человек

с. Акаево                 -31 человека

д. Каменка             - 50 человека

п. Новоалексеевский-2 человека

итого – 1748 человека

Пеля-Хованский сельсовет граничит:

с Маресевским сельсоветом, Кочкуровским сельсоветом, Починковским сельсоветом и Республикой Мордовии.

3.2. Климат

Климат Пеля-Хованского сельсовета умеренно-континентальный. Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных масс. Большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата. Среднегодовая температура января – минус 12,5 градусов С. Среднегодовая температура июля – плюс 19,5 градусов С. Продолжительность безморозного периода – 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148 дней.

3.3.  Существующее функциональное использование территорий населенных пунктов сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Пеля-Хованского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- Жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- иные территориальные зоны

3.4. Жилой фонд.

В Пеля-Хованском сельсовете общая площадь жилого фонда составляет 86,572 кв.м., из них многоквартирных домов -58 общей площадью- 7,609 кв.м., частный жилой фонд 1824    домов – 78963 кв.м. Жилой фонд оборудован водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением.. На территории сельсовета весь жилой фонд благоустроенный. Основным видом топлива является природный газ, в трёх населенных пунктах (д.Анютино, с.Любимово, п.Новоалексеевский ) в связи с малочисленностью проживающего населения основным видом топлива являются дрова.

3.5. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Пеля-Хованского сельсовета сформирован в с. Пеля-Хованская.  В остальных населенных пунктах Пеля-Хованского сельсовета сформированных общественных центров нет.

На территории Пеля-Хованского сельсовета расположены: 3 библиотеки,3 дома культуры, 1 МБОУ Пеля-Хованская СШ, 1 детский сад, 5 магазинов, 4 отделения Почты России, 4 ФАПа.

Объекты жизнеобеспечения Пеля-Хованского сельсовета: 1ГРП, 2 ШРП, 12 артскважин, 12 водозаборных башен.

Таблица 1

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов,

по состоянию на 01.01.2019 год.

Учебные заведения, детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажи | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ Пеля-Хованскай детский сад с. | Молодёжная | 39а | 2 | Листратова Т.В. |
| 2 | МБОУ Пеля-Хованская СШ | Участок Конного завода | 1б | 2 | Каргин А.Н. |

Учреждения здравоохранения

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажи | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП с. Симбухово | Школьная | 1д | 1 | Агаджанян В.А. |
| 2 | ФАП с. Журавлиха | Молодёжная | 10г | 1 | Семенова Л.В |
| 3 | ФАП д. Каменка | Колхозная | 8а | 1 | Пиманова Л.В. |
| 4 | ФАП д.Взовка | Учительская | 7а | 1 | Анисимова М.И. |
| 5 | Пеля-Хованская уч.Больница | Молодёжная | 38а | 1 | Рыбина Т.Н. |

Учреждения культуры и искусства

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажи | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СДК с. Пеля-Хованская | Центральная | 142а | 2 | Сорокина Е.Н. |
| 2 | СДК с. Симбухово | Школьная | 1д | 2 | Селивёрстова Н.Н. |
| 3 | СДК с.Панкратово | Комсомольская | 4 | 2 | Разуваева Е. |
| 4 | Пеля-Хованкая библиотека | Центральная | 142а | 1 | Голубева Л.Н. |
| 5 | Симбуховская библиотека | Школьная | 1д | 1 | Левашкина И.Н. |
| 6 | Панкратовская библиотека | Комсомольская | 4 | 1 | Голова Г.М. |

Предприятия торговли

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажи | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазин № 41 с.Пеля-Хованская | ул.Центральная | 140а | 1 | Починковское райпо Бацин В.И. |
| 2 | Магазин № 8 с. Симбухово | ул. Школьная | 1д | 1 | Починковское райпо Бацин В.И. |
| 3 | Магазин № 38 с.Журавлиха | ул.Молодёжная | 10г | 1 | Починковское райпо Бацин В.И. |
| 4 | Магазин № 35 с.Акаево | ул.Октябрьская | 56а | 1 | Починковское райпо Бацин В.И. |
| 5 | Магазин № 44 | ул.Ленина | 5 | 1 | Починковское райпо Бацин В.И. |

Организации и учреждения связи

Таблица 5

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отделение связи ФГУП «Почта России» | с. Пеля-Хованская ул. Центральная | 144а | 1 | Мочалова Н.А. |
| 2 | Отделение связи ФГУП «Почта России» | с.Симбухово ул. Школьная | 32 | 1 | Мочалова Н.А. |
| 3 | Отделение связи ФГУП «Почта России» | с. Панкратово ул.Комсомольская | 4 | 1 | Мочалова Н.А. |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

Таблица 6

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пожарное депо | с. Пеля-Хованская ул. Заовражная | 1в | 1 | Старший пожарный Яшков А.А. |
| 2 | Пожарное депо | с. Симбухово ул.Школьная | 32 | 1 | Старший пожарный Чамбулов А.И. |
| 3 | Пожарное депо | с. Панкратово ул.Ленина | 188а | 1 | Старший пожарный Воробьёв А.Ф. |

Таблица 7

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |
| 1 | с. Акаево | 56 | 0 | 2347 | 27 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Анютино | 37 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Вьюшкино | 87 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д. Взовка | 90 | 14 | 5400 | 30 | 14 | 2560 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | с. Журавлиха | 165 | 28 | 8140 | 165 | 28 | 3897 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Ивашевка | 103 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | д. Каменка | 71 | 0 | 3705 | 35 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с. Любимово | 83 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | п.Новоалексеевский | 25 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ььь8881111111010 | с. Панкратово | 2222 | 14 | 10454 | 125 | 14 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | с. Пеля-Хованская | 467 | 58 | 26580 | 135 | 58 | 9450 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | с. Симбухово | 295 | 30 | 14874 | 232 | 30 | 11700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | п. Ягодный | 23 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Пеля-Хованского сельсовета Починковского  муниципального района   на 01.01.2019 г.

Таблица 8

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | 529 |
| 2 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление газовый котел. | 4 |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки Отопление газовый котел. | 315 |
| 4 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 8 |
| 5 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 0 |
|  | Всего | 856 |

Инженерное обеспечение Пеля-Хованского сельсовета включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения.

Таблица 9

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Пеля-Хованская тип подземный - водяная скважина - 3шт. -без очистки, артезианская скважина – 3 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 48 м3/час, - лимит __________ м3/год. с. Симбухово тип подземный - водяная скважина - 3 шт. -без очистки, артезианская скважина -3 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 48 м3/час, - лимит 45,7 м3/год. с.Панкратово тип подземный - водяная скважина - 3 шт. -без очистки, артезианская скважина -3 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 48 м3/час, - лимит __________ м3/год. с. Журавлиха тип подземный - водяная скважина - 2 шт. -без очистки, артезианская скважина -2 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 32 м3/час, - лимит __________ м3/год. д.Каменка тип подземный - водяная скважина - 1 шт. -без очистки, артезианская скважина -1 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 16 м3/час, - лимит __________ м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | нет |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % - Общая протяженность, км Износ, % Общая протяженность, км Износ, % Общая протяженность, км Износ, % Общая протяженность, км Износ, % | с. Пеля-Хованская - 4000 м водозабора, - 4 км водозабора - 100% с. Симбухово - 12800 м водозабора, - 12,8 км водозабора - 100% с. Панкратово - 1000 м водозабора, - 1 км водозабора - 100% с. Журавлиха - 1000 м водозабора, - 1 км водозабора - 100% д.Каменка - 1000 м водозабора, - 1 км водозабора - 100% |

На территории Пеля-Хованского сельсовета холодное водоснабжение, осуществляет  ОАО УК ЖКХ Починковского района

Юридический и фактический адрес: 607910, Нижегородская  область, Починковский район, п. Починки;  телефон 8-(83197)- 5-09-41

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Большая часть зданий в населенных пунктах сельсовета обеспечена водопроводом.

Двенадцать скважин стоят на балансе Администрации Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области.

.

Таблица № 10

Сети водоснабжения

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Пеля-Хованская ул. Молодежная | 1983 | 1000м | 1. Распоряжение главы администрации от 30.08.2006г № 32 «О принятии в муниципальную собственность имущества. |  | 0 |
| 2 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Панкратово ул. Ленина | 1980 | 600 м |  | 6004 | 0 |
| 3 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Панкратово ул. Молодежная | 1983 | 800 м |  | 28819 | 0 |
| 4 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Панкратовоа ул. Соломонова | 1985 | 600 м | 1. Распоряжение главы администрации от 29.05.2008 г № 28 «О принятии в муниципальную собственность имущества. | 9608 | 0 |
| 5 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Пакратово ул.Комсомольская | 1982 | 800 м |  | 5939 | 0 |
| 6 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С.Панкратово ул.Школьная | 1989 | 500 м |  | 17850 | 0 |
| 7 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | Д. Взовка ул. Учительская | 1982 | 1500м |  |  | 0 |
| 8 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Симбухово ул. Октябрьская | 1985 | 300 м |  |  | 0 |
| 9 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Симбухово ул. Школьная | 1982 | 300 м |  |  | 0 |
| 10 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Симбухово ул. Ленина | 1982 | 300 м |  |  | 0 |
| 11 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Симбухово ул. 1 Мая | 1985 | 300 |  |  |  |
| 12 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Журавлиха ул. Садовая | 1983 | 300 |  |  |  |
| 13 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Журавлиха ул. 40 лет Победы | 1983 | 300 |  |  |  |
| 14 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С. Журавлиха ул. Центральная | 1984 | 300 |  |  |  |
| 15 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С.Журавлиха Молодежная | 1984 | 300 |  |  |  |
| 16 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | Д. Каменка Ул. Колхозная | 1984 | 300 |  |  |  |
| 17 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | Д. Каменка ул. Советская | 1984 | 100 |  |  |  |
| 18 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | Д. КаменкаУл.Заря | 1984 | 200 |  |  |  |
| 19 |  | Наружные сети холодного водоснабжения | С.Акаево Ул.Октябрьская | 1984 | 200 |  |  |  |

- Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Пеля-Хованского сельсовета.

Население с. Пеля-Хованская обеспечено водоснабжением  из водопроводной сети на 25% , поэтому запланировано строительство объекта «Водопровод 2-я очередь в с. Пеля-Хованская Починковского района Нижегородской области» за счет федерального, областного и местного бюджета.

В 2020-2022гг. планируется израсходовать на эти цели 20 млн.рублей.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения будут обеспечены водоснабжением на 100%.